## Slide 1
符号衔接与 sensor 分块
01
共同原理：seed 第 5 页的 GN/LM；refit 第 2–4 页的平面求交、局部标准化残差。此处固定径迹，更新位姿。
沿用符号，区分径迹变量与几何变量
符号 | 定义 · 维度 / 单位
η；θ；h；t | 六维 / 五维径迹参数；位置；路径导数
cⱼ；Rⱼ；nⱼ | sensor 中心；局部→全局旋转；法向
mᵢ；m̂ᵢ；Vᵢ,ₐ | 局部测量；预测；分量方差
r；F；J | 标准化残差；½χ²；本阶段 Jacobian
H；g；Δ | JᵀJ；Jᵀr；归一化坐标的候选步
μ；α；M | 阻尼水平；阻尼尺度；αI
ν | decrement 二次型；本阶段按自由集计算
i, j；a；k | hit、sensor；LOC 分量；外层访问轮次
新增位姿与约束符号
符号 | 定义 · 维度 / 单位
ξⱼ；xⱼ；zⱼ | 六维位姿修正；选定 DOF；归一化坐标
Sⱼ；dⱼ | 正对角物理尺度；选定 DOF 数 ≤ 6
Eⱼ；Nⱼ；Uⱼ | 固定比较分量集；其大小；自由变量集
βⱼ；εeig | 谱下限补偿；特征值比例阈值 10⁻⁴
1 算法入口：refit 径迹固定
主线传入非目标层 refit 的 η，并停止梯度。
仅优化 target sensor 的位姿；局部测量保持固定。
3 与前两阶段的关系
ξ 不复用径迹 θ；r 仍为“测量减预测”并标准化。
独立块各自维护 μ；驻点块可退出后续访问。
解耦成立于固定径迹、无跨 sensor 约束的本模型。
2 为什么可以逐 sensor 独立求解
Notes: 本稿把代码 lambda2 统一记为 ν，避免将其误解为 LM 阻尼或倾角。μ 始终表示自适应阻尼；α、M 保持阻尼尺度角色，但 block-LM 的具体定义不同于 seed/refit 的平均对角元。J、H、g 均指归一化坐标 z 下的量，物理坐标导数显式标为 J_phys。Eⱼ 收集 sensor j 上的 (i,a) 有效分量；i 可汇总多条固定径迹的 hit，hᵢ 表示该 hit 对应的固定 Helix。函数 run_block_lm_alignment 在未传 initial_track_params 时会回退到 seed；这里描述已传入 refit 结果的主线流程，不能将该回退声称为自动执行 refit。默认 active_dof 从配置读取，不硬编码为六自由度。

## Slide 2
位姿参数化与固定集合目标
02
实现：apply_alignment_torch / torch_euler_to_rotation_matrix / _sensor_residual_data / _block_lm_fixed_chi2
1 相对输入几何的局部平移与 Euler 旋转
2 改变平面后必须重新求交
4 目标固定到哪一层
Eⱼ 在本次线性化及全部阻尼重试中保持不变。
候选可增加有效分量，但不得丢失 Eⱼ 中的分量。
下次访问重新定义 Eⱼ，集合可增长，故跨轮历史
目标不保证单调；不能以删掉难拟合点换取下降。
平移沿输入面的局部轴；旋转右乘输入 R⁰。
3 残差
Notes: R_z R_y R_x 使用标准右手旋转，参数顺序对应代码三平移后三旋转。上标 0 是输入工作几何，不必等同于 nominal target 真值；本块残差不使用 nominal 黑点与预测点的全局距离。P 与 refit 相同，取局部三维坐标前两分量。求交复用 12 次 Newton、近平行阈值 10⁻⁶、路径界 1200 mm、面残差阈值 10⁻³ mm，不重复推导。Eⱼ 是每次访问当前有效分量的快照，与 seed 的初始有效集合锚点不同，也与 refit 内层动态比较集合不同。

## Slide 3
移动测量面时的几何 Jacobian
03
理论：精确交点、固定有效分支；实现：_block_lm_linearized_block 对实际有限次求交及坐标变换自动微分。
1 固定径迹，位姿参数改变平面
令 xⱼ 为选定的物理位姿变量，本页对其第 b 个
分量求导；η 固定，hᵢ 对该分量的显式偏导为零。
2 局部预测同时包含坐标系与交点变化
4 实际求导路径与理论边界
xⱼ → 六维位姿行 → cⱼ、Rⱼ、nⱼ
→ 12 次 Newton 求交 → 局部预测 → rⱼ
→ autograd.functional.jacobian。
路径参与求导；固定集合与布尔有效性不连续求导。
有限迭代 / 分支边界处不保证等于精确根隐式导数。
3 位姿偏导与标准化残差的符号
平移变量：𝜕𝑐/𝜕𝑑ᵤ = R⁰eᵤ，∂R/∂dᵤ = 0
旋转变量：𝜕𝑐/𝜕ω = 0，∂R/∂ω
Wᵢ 为相同的对角标准差逆矩阵，
Notes: 本页 ∂_b 表示对选定物理位姿变量 x_b 的偏导；它不同于对固定路径的径迹 θ 偏导。由 nᵀ(h(s(x))−c(x))=0 链式展开即可得到路径导数，分子两项分别来自中心移动和法向转动。局部预测还包含 ∂Rᵀ 项，不能只保留交点平移项。旋转偏导例如 ∂R/∂ω_x=R⁰R_zR_yR_x′，其余角在相应因子处求导；平移与旋转均相对固定输入几何定义。J_phys 的 col_E 记号表示先堆叠各 hit 两行，再只保留固定分量集合的行，不是把无效分量添零。实现中 fixed_mask 是常量索引，但有限次求交内部仍有 where 数值分支；隐式公式只作数学解释，不声称代码用了解析隐式求导。

## Slide 4
参数尺度与 block-LM 正规方程
04
实现：_block_lm_linearized_block / regularize_fisher_matrix；GN 二次模型沿用 seed 第 5 页。
1 物理位姿变量 → 无量纲优化坐标
2 本阶段的谱保护与阻尼尺度
4 求步与诊断使用不同矩阵
求步对全部选定 active DOF 解正则化方程；
自由集只用于驻点 / KKT 检查，不缩减此求步系统。
solve 失败时回退 lstsq，并记录秩亏证据。
阻尼可使方程可解，却不能恢复数据缺少的约束；
不能用加大阻尼后的低 decrement 证明收敛。
全六维尺度为 (1, 1, 1 mm；0.01, 0.01, 0.01 rad)，
按 active_dof 选取；Sⱼ 严格正对角。
3 LM 方程：谱下限补偿 + 自适应阻尼
Notes: e_min、e_max 是对称 GN 矩阵的最小与最大特征值，与 seed 的法平面单位向量 e₀、e₁（粗体）区分。通过 z=S⁻¹x，模型所有列按实际物理尺度归一化；矩阵求解使用 torch.linalg.solve 而非显式求逆。β 抬升最小特征值至相对谱下限，μ αI 另外控制步幅，这与平均对角阻尼 M 的角色相同但具体定义不同。无正则化且满秩时 Δ=−H⁻¹g 最小化二次模型，其推导不重复。任何 lstsq 回退计数在最终状态中优先标为 rank_deficient，即使后续步可以接受。

## Slide 5
候选限制、固定集接受与阻尼重试
05
实现：run_block_lm_alignment / _block_lm_retry_damping；同次访问的拒绝重试复用 J、H、g。
1 步长上限与可行域边界分别处理
2 重新求交，在同一个 Eⱼ 上评分
3 接受后减半；拒绝后沿绝对阶梯增大
4 一次块访问的结果
接受：提交 ξ，保留减小后的 μ，下一轮重新线性化。
重试耗尽：保留 ξ，记录失败原因并退出该块。
谱秩亏本身不会立即退出，仍可尝试正则化求步。
采用分量限步与阻尼阶梯，不计算 gain ratio。
新加入的有效分量在下一次线性化进入比较集合。
逐分量步长上限：平移 0.1 mm，旋转 5×10⁻³ rad。
累计硬边界：平移 ±1.5 mm，旋转 ±0.05 rad。
Notes: Δxⱼᶜᵃᵖ 是截断后的物理步，Δmax 表示逐分量正步长上限；lⱼ、uⱼ 为累计修正硬边界。candidate 对全部六维行执行硬截断，未选 DOF 保持初始零值。失效率条件锚定 max(当前本块失效率,全局配置阈值)，不是每个块都无条件要求候选 ≤5%。阶梯锚点防止接受多次后 μ 极小，8 次乘十仍不足以试探合适阻尼；达到 10¹² 可提前结束重试。最大预算默认 60 轮，若全部块已退出则提前停止。代码每块每次接受即结束此次阶梯。

## Slide 6
自由集、驻点指标与终态分类
06
实现：_block_lm_free_dof_mask / _block_lm_decrement / _block_lm_block_status；ν 对应代码 lambda2。
1 硬边界上的一阶 KKT 条件
2 自由集谱分解，诊断不加阻尼
仅非秩亏块满足左下判据才按驻点退出。
自由集为空意味着箱约束 KKT 条件成立；其 ν = 0。
阈值按有效分量归一化，不是 refit 的逐轨绝对 ν。
情况 | 状态与含义
无 target hit | no_data；不进入有数据块统计
求交失败 | intersection_failed；无有效点 / 重试丢点
秩亏证据 | rank_deficient；弱模 / 曾用 lstsq
驻点 / KKT | converged；在上述优先级之后判定
剩余情况 | budget_exhausted；轮数 / 重试耗尽
4 最后一次记录不等于重新验收终态
默认最多 60 轮；最后一轮接受后，代码不额外重算
该块的终态 ν。预算耗尽记录可能来自接受前线性化。
最终只另评总体残差与求交失效率；返回当前几何，
不回滚到 best_iteration。
驻点说明局部模型难以继续下降，不证明几何真值恢复。
存在弱模即秩亏：截去弱模后的 ν 仅为保守下界，
不能凭小 ν 判收敛；满秩时才等于 gᵁᵀHᵁ⁻¹gᵁ
3 判据与状态的优先级
Notes: 本页 a=Qᵀg_U 仅为谱坐标向量（粗体），与测量分量索引 a 不同；e_b 为自由集 GN 特征值。若存在零 / 负 / 低于相对阈值的特征值，完整逆矩阵指标可能无定义，实际 ν 应理解为保留强模的部分和，不能作为收敛证据；“下界”沿用代码诊断用语而不是对不存在的逆作断言。U 为空时返回 ν=0、rank_deficient=False；有自由变量但 g=0 仍检查秩，不把零梯度隐藏的弱模判满秩。自由集用于一阶箱约束判定，步求解仍在全部 active DOF 上，随后限步和投影。状态优先级为 no_data→intersection_failed→rank_deficient→converged→budget_exhausted；求交失败标志只在整条重试阶梯未获接受时汇总，不是曾出现一次丢点候选就永久失败。lstsq 回退证据则为累计记录。无 hit 与有 hit 但零有效分量必须区分。最终总体失效率按所有真实 hit 统计（并非仅 target），初始与最终均受配置阈值约束；本块候选失效率仅针对本 sensor。CPU 默认 float64，GPU 路径使用 float32，不继承 refit 内部强制 float64 的约定。