## Slide 1
Notes: 讲解建议（约60秒）：surface模式固定ACTS smoothed point与direction。每轮用当前δα移动传感器面，重新计算直线与平面交点，并转回局部坐标形成residual。measurement variance与component mask进入χ²，autograd沿完整几何链反传，Adam更新目标surface的激活DOF，然后回到求交步骤。

## Slide 2
Notes: 讲解建议（约40秒）：左图强调固定径迹、移动平面。右侧区分固定输入和优化变量。最后明确方法边界：在错位几何下拟合得到的smoothed track可能吸收错位，因此surface loss下降不保证恢复nominal；free mode通过联立优化轨迹和几何处理这一问题。