## Slide 1
统一命名规则与符号表（一）：几何与参数
01 · 符号约定
五条命名规则
1 一符一义。原图 D（阻尼矩阵／decrement）、F（单点／整轨目标）、λ（倾角／阻尼）三处冲突据此拆分。
2 大小写分层。单 hit 的一维量小写 f、d、r；整轨聚合量大写 F、J、H、g。
3 索引位置固定。径迹 t、hit i 作下标；LM 外层迭代 k 作上标并加括号 (·)⁽ᵏ⁾；Newton 内层用下标 n。单径迹推导省略 t。
4 参数分层。物理参数 η（6 维）与优化变量 θ（5 维，gauge 固定后）严格区分。
5 倾角只以 τ 出现。全文不用裸符号 λ。
原图 H 的二义
原图 J∈ℝ^{3H×5} 中 H 是 hit 数，与同页 Hessian H_t 撞名。本文 hit 数一律改记 N_h。
符号 | 定义 | 单位／维度
t, i, n, k | 径迹、hit、Newton 内层、LM 外层索引 | 索引
T, N_h | 块内径迹总数、单径迹 hit 数 | 计数
s | 横向弧长（xy 投影弧长） | mm
ℓ | 三维弧长，dℓ/ds = √(1+τ²) | mm
η | 物理参数 (x₀,y₀,z₀,ψ₀,τ,ρ) | 6 维
r₀ | 参考点 (x₀,y₀,z₀)，即 s=0 处位置 | mm，三维
ψ₀ | s=0 处切线在 xy 内的方位角 | rad
ψ(s) | ψ₀ + ρs | rad
τ | tanλ = dz/ds | 无量纲
ρ | dψ/ds，带符号横向曲率 | mm⁻¹
θ | 优化变量 (a₀,a₁,ψ₀,τ,ρ_s) | 5 维
符号 | 定义 | 单位／维度
a₀, a₁ | 参考切向法平面内的两个位移 | mm
ρ_s | 缩放曲率，ρ = κ·ρ_s | mm⁻¹／κ
κ | 曲率缩放常数 10⁻⁴ | mm⁻¹
u | 构造 gauge 基的辅助向量（ẑ，退化时 x̂） | 无量纲，三维
(o, e₀, e₁) | gauge 参考系：原点与法平面两正交轴 | mm，无量纲
h(η, s) | helix 全局位置预测 | mm，三维
t(s) | ∂h/∂s，‖t‖ = √(1+τ²) | 无量纲，三维
h''(s) | ∂²h/∂s² | mm⁻¹，三维
p_ti | SMT 全局测量点 | mm，三维
B_z, q, p_T, R | 磁场、电荷、横向动量、回旋半径 | 仅物理背景
表中符号为单字形，直接用 Unicode 排版；展示型公式全部以 LaTeX 生成 OMML 原生公式对象。

## Slide 2
统一命名规则与符号表（二）：求解与优化
02 · 符号约定
最近点求解
符号 | 定义 | 单位／维度
d(s) | 位移 h(η,s) − p | mm，三维
f(s) | 单点一维目标 ½‖d(s)‖² | mm²
s* | Newton 迭代返回的最近点路径估计 | mm
s₀ | xy 投影初值（当前实现） | mm
s₀³ᴰ | 三维直线投影初值（对照，未采用） | mm
S_max | 路径长度上界 1200 | mm
ε_c | f'' 的符号保护下限 10⁻⁹ | 无量纲
一符一义的落实
原图位移与索引都可能写作 d。本文位移向量一律加粗 d(s)，且不再使用局部测量分量索引 d。
残差与优化
符号 | 定义 | 单位／维度
w_ti | 有效性权重：拟合 mask ∩ 最近点有效性 | {0, 1}
E_t | 有效 hit 集合 { i : w_ti = 1 } | 集合
r_ti | 单 hit 残差（三维） | mm
r_t | 堆叠残差向量 | 3N_h 维，mm
F_t | 整轨目标 ½ r_tᵀ r_t | mm²
J_t | 冻结路径 Jacobian ∂r_t/∂θ_t | 3N_h × 5
H_t | GN 近似 Hessian JᵀJ | 5 × 5
g_t | 梯度 Jᵀr | 5 维
Δ_t | 候选步 | 5 维
m(Δ) | 二次模型 | mm²
α_t | 阻尼尺度标量 max(⅕ tr H, 10⁻³⁰) | 随 H
M_t | 阻尼尺度矩阵 α_t I₅ | 5 × 5
μ_t | 阻尼水平（自适应） | 无量纲
ν_t | decrement 二次型 gᵀ(H+ε_μM)⁻¹g | mm²
ν_t^rel | ν_t / max(F_t, 10⁻¹²) | 无量纲
ε_μ | 驻点评估的固定微阻尼 10⁻¹² | 无量纲
原图三处符号冲突 → 本表的拆分
D 同时表示 LM 阻尼矩阵与 Newton decrement → 拆为阻尼水平 μ、阻尼尺度矩阵 M、decrement 二次型 ν。
阻尼水平原记 λ_t，与倾角 λ 撞名 → 倾角只以 τ = tanλ 出现。

## Slide 3
Helix 位置参数方程：从方向余弦到闭式
03 · 推导 3.1
① 以横向弧长 s 为参数，方位角线性变化
\psi(s)=\psi_0+\rho s,\qquad \rho=\frac{d\psi}{ds}
② 三个方向余弦
\frac{dx}{ds}=\cos\psi(s),\qquad \frac{dy}{ds}=\sin\psi(s),\qquad \frac{dz}{ds}=\tau
dz/ds = τ（而非 sinλ）正是「s 为横向弧长」这一约定的直接后果。
③ 对 ρ ≠ 0，从 0 积到 s
x(s)=x_0+\frac{\sin\psi(s)-\sin\psi_0}{\rho}
y(s)=y_0+\frac{\cos\psi_0-\cos\psi(s)}{\rho},\qquad z(s)=z_0+\tau s
y 的分子是 cosψ₀ − cosψ(s)，因为 ∫sinψ ds = −cosψ/ρ。与原图闭式 y₀ − (cosψ(s)−cosψ₀)/ρ 恒等。
④ 和差化积（令 a = ρs/2）
\sin(\psi_0+2a)-\sin\psi_0=2\cos(\psi_0+a)\sin a
\cos\psi_0-\cos(\psi_0+2a)=2\sin(\psi_0+a)\sin a
两个增量同号为正。
实质错误 ①：原图 y(s) 和差化积后符号为负
原图套用 cosB − cosA = 2 sin((A+B)/2) sin((A−B)/2) 时，把 cosψ(s) − cosψ₀（即 cosA − cosB）当成了 cosB − cosA，漏掉一个负号。
注意：原图同一行左侧的闭式是对的，错的只是展开这一步。
小 s 展开即可证伪
原图式给出
y\approx y_0-s\sin\psi_0
与 dy/ds = sinψ₀ 矛盾。正确式给出
y\approx y_0+s\sin\psi_0
数值核验
以 helix_point 为基准，N=2000 组随机参数：原图展开式最大偏差 1581 mm；修订式 2.8×10⁻¹⁴ mm。

## Slide 4
数值稳定式、切向量与直线极限
04 · 推导 3.1
消去 1/ρ 的稳定式
\mathbf h(\boldsymbol\eta,s)=\begin{bmatrix}x_0+s\cos(\psi_0+\rho s/2)\operatorname{sinc}(\rho s/2)\\ y_0+s\sin(\psi_0+\rho s/2)\operatorname{sinc}(\rho s/2)\\ z_0+\tau s\end{bmatrix}
\operatorname{sinc}(a)=\frac{\sin a}{a}=1-\frac{a^2}{6}+O(a^4)
sinc 在 a = 0 解析，故直线极限自动成立。这一点是必须的：seed 初值取 ρ = 0，闭式的 1/ρ 在那里发散。
\lim_{\rho\to0}\mathbf h(\boldsymbol\eta,s)=\mathbf r_0+s\,(\cos\psi_0,\ \sin\psi_0,\ \tau)^{\mathsf T}
导数
\mathbf t(s)=(\cos\psi(s),\ \sin\psi(s),\ \tau)^{\mathsf T}
\mathbf h''(s)=(-\rho\sin\psi(s),\ \rho\cos\psi(s),\ 0)^{\mathsf T}
\lVert\mathbf t(s)\rVert=\sqrt{1+\tau^2}\neq 1
近似边界：t 不是单位三维切向量
只有 xy 分量是单位的。凡涉及「投影到切线」的推导都要带上 ‖t‖² = 1 + τ²，s₀³ᴰ 分母里的 1 + τ² 就是这么来的。
曲率的物理来源
沿 z 的均匀场 B_z 中，横向运动半径 R = p_T /(|q|B_z)，故
|\rho|=\frac{1}{R}=\frac{|q|B_z}{p_T}
实质错误 ②：原图曲率式多除一个质量
原图写 |ρ| = (B_z/p_T)(q/m)，量纲不成立。分母应是横向动量且不出现质量。
下方小框 R = mv/(Bq) 中的 mv 也应是 p_T。
且主线根本不走这个式子
主线的 ρ 是纯几何拟合量，由 LM 直接优化，不从 B_z、q、p_T 导出（seed 初值取 ρ = 0）。磁场式只作物理背景。
sinc 的定义须声明
本文用非归一化定义 sinc(a) = sin a / a。
代码写 torch.sinc(a/π)，是为抵消 PyTorch 的归一化约定 sin(πa)/(πa)——不是笔误。

## Slide 5
点到 Helix 的最近点：目标函数与导数
05 · 推导 3.2
问题
\mathbf d(s)=\mathbf h(\boldsymbol\eta,s)-\mathbf p,\qquad f(s)=\tfrac12\,\mathbf d(s)^{\mathsf T}\mathbf d(s)
取距离平方的一半，是为了让一阶导不带系数 2。
一阶导
f'(s)=\mathbf d(s)^{\mathsf T}\mathbf h'(s)=\mathbf d(s)\cdot\mathbf t(s)
二阶导
f''(s)=\mathbf t(s)\cdot\mathbf t(s)+\mathbf d(s)\cdot\mathbf h''(s)=(1+\tau^2)+\mathbf d(s)\cdot\mathbf h''(s)
内部局部极小的条件
f'(s^{\ast})=0\ \ \wedge\ \ f''(s^{\ast})>0
几何含义：位移与切向正交。
不完整 ①：f′(s*) = 0 只是必要条件
原图只写了一阶条件。还需 f″(s*) > 0 才是极小。
f″ 可以为负：当 d 指向曲率中心一侧且 |ρ|·‖d‖ > 1 + τ² 时，驻点是极大值。
不完整 ②：驻点不唯一
f′ 在 helix 上有多个零点，Newton 只收敛到初值所在的吸引域。代码固定迭代 8 次，不做终态极小性证明。
因此本文的措辞边界
后文所有 s* 均指「拟合所采用的最近点估计」，不宣称全局最近点。
f′、f″ 两式已与 torch.autograd 对拍，偏差 ~10⁻¹⁵。

## Slide 6
Newton 迭代、初值与数值保护
06 · 推导 3.2
Newton 更新
s_{n+1}=s_n-\frac{f'(s_n)}{\operatorname{safe}(f''(s_n))}
\operatorname{safe}(v)=\begin{cases}v,&|v|>\varepsilon_c\\ \operatorname{sign}^{+}(v)\,\varepsilon_c,&\text{otherwise}\end{cases}
sign⁺(v) 在 v ≥ 0 时取 +1，否则取 −1（保号，不改变步长方向）；ε_c = 10⁻⁹，默认迭代 8 次。
初值：当前实现取 xy 平面内的投影
s_0=(p_x-x_0)\cos\psi_0+(p_y-y_0)\sin\psi_0
有效性规则（每步候选须同时满足）
\mathrm{finite}(s_{n+1})\ \wedge\ |s_{n+1}|\le S_{\max}=1200\ \mathrm{mm}
不满足则该路径判无效并保留上一值；已失效的路径不因后续迭代重新有效——有效性是单调递减的 AND 累积。迭代结束后还要求 h(η,s*) 有限；无效行的输出位置用参考点 r₀ 填充，因此返回值必须配合有效性掩码使用。
冲突：s₀ 与 s₀³ᴰ 并列，未说明取舍
把 helix 近似成过 r₀、方向 t(0) 的直线，最小二乘投影为下式。分母 1 + τ² 正是 ‖t(0)‖²，即 t 非单位化的直接后果。
该式数学上成立，但主线未采用，不得当作既有改进引用。
对照，未采用：
s_0^{\rm 3D}=\frac{(\mathbf p-\mathbf r_0)\cdot\mathbf t(0)}{\lVert\mathbf t(0)\rVert^2}=\frac{(p_x-x_0)\cos\psi_0+(p_y-y_0)\sin\psi_0+(p_z-z_0)\tau}{1+\tau^2}
不完整 ③：原图缺三项数值保护
原图写作裸的 s_{n+1} = s_n − f′/f″。实际实现有 f″ 符号保护、越界判无效、失效不复活三重保护，缺一不可复现。

## Slide 7
Gauge 固定：6 个物理参数 → 5 个优化变量
07 · 推导 3.3
为什么必须消去一个自由度
六参数 η 对同一条几何曲线是冗余的：沿曲线平移参考点（r₀ → h(η,δ) 并同步 ψ₀ → ψ₀ + ρδ）给出完全相同的点集。该零模使 H = JᵀJ 奇异。
把参考点约束在过 r₀、以初始切向为法向的平面内
\mathbf e_0=\frac{\mathbf u\times\widehat{\mathbf t}(0)}{\lVert\mathbf u\times\widehat{\mathbf t}(0)\rVert},\qquad \mathbf e_1=\widehat{\mathbf t}(0)\times\mathbf e_0
辅助向量 u 取 ẑ；当 t̂(0) 几乎平行于 ẑ 时改取 x̂ 以避免退化。参考系 (o, e₀, e₁) 每轮线性化时由当前参数重建，并在该轮内固定。
优化变量与还原映射
\boldsymbol\theta=(a_0,\ a_1,\ \psi_0,\ \tau,\ \rho_s)\in\mathbb R^5
\mathbf r_0(\boldsymbol\theta)=\mathbf o+a_0\mathbf e_0+a_1\mathbf e_1,\qquad \rho=\kappa\,\rho_s,\quad \kappa=10^{-4}
打包时 a₀ = a₁ = 0（参考点即当前原点）。曲率缩放 κ 使 ρ_s 与其余分量量级相当，改善 H 的条件数。
实质错误 ③：原图维度自相矛盾
原图写 J_t ∈ ℝ^{3H×5}，却在螺旋参数处列了 6 个分量。
6 个是物理参数 η，5 个是 gauge 固定后的优化变量 θ。二者不可混用。
6 维只出现在接口上
solver 的输入／输出显式校验第二维为 6；内部线性化与线性求解一律在 5 维 θ 上进行。这就是两者并存而不矛盾的原因。
实现对应
reference_gauge_frame、pack_gauge_fixed_track_parameters、unpack_gauge_fixed_track_parameters

## Slide 8
Seed 残差与两种 Jacobian
08 · 推导 3.4
残差与目标（w_ti = 拟合 mask ∩ 最近点有效性）
\mathbf r_{ti}(\boldsymbol\theta_t)=w_{ti}\big[\mathbf h(\boldsymbol\eta(\boldsymbol\theta_t),\,s^{\ast}_{ti})-\mathbf p_{ti}\big]
r_t=\operatorname{vec}(\mathbf r_{t1},\dots,\mathbf r_{tN_h})\in\mathbb R^{3N_h},\qquad F_t=\tfrac12\,r_t^{\mathsf T}r_t
无效分量整体置零，故不进入目标也不进入梯度。约定为「预测减测量」——refit 阶段相反。
代码实际构造的 Jacobian：冻结路径的偏导
J^{\rm code}_{ti}=w_{ti}\,\frac{\partial\mathbf h(\boldsymbol\eta(\boldsymbol\theta_t),s)}{\partial\boldsymbol\theta_t}\bigg|_{s=s^{\ast}_{ti}}\in\mathbb R^{3\times5}
完整最近点预测的全导数
\frac{d\mathbf r_{ti}}{d\boldsymbol\theta_t}=w_{ti}\left(\frac{\partial\mathbf h}{\partial\boldsymbol\theta_t}+\mathbf t\,\frac{ds^{\ast}_{ti}}{d\boldsymbol\theta_t}\right)
在精确内部最近点处
\mathbf r_{ti}^{\mathsf T}\mathbf t=0\ \ \Longrightarrow\ \ \mathbf r_{ti}^{\mathsf T}\,\mathbf t\,\frac{ds^{\ast}_{ti}}{d\boldsymbol\theta_t}=0
路径项对目标的一阶导数 g = Jᵀr 无贡献。
不完整 ④：原图未说明 J 的语义
每次目标评估都重新求 s*，但本轮线性化对路径停止梯度（torch.no_grad 只包最近点求解）。
原图直接写 J = ∂r/∂θ，读者会默认它是全导数。
关键：一阶消失 ≠ 二阶相同
H 是 J 的二次型，路径项不与 r 缩并时不会消失。两个 Jacobian 的 JᵀJ 不同。
因此 seed 的驻点指标是「冻结路径目标」的二阶量，不是完整最近点目标的精确二阶量。
叠加的近似
s* 本身只是有限次 Newton 的估计，rᵀt = 0 也只近似成立。

## Slide 9
Gauss–Newton 正规方程与 LM 阻尼
09 · 推导 3.4
线性化 r(θ+Δ) ≈ r + JΔ，得二次模型
m(\Delta)=\tfrac12\lVert r+J\Delta\rVert^2=F+g^{\mathsf T}\Delta+\tfrac12\Delta^{\mathsf T}H\Delta
g=J^{\mathsf T}r,\qquad H=J^{\mathsf T}J,\qquad H\Delta=-g
H 是 GN 近似，不是精确 Hessian
\nabla^2F=J^{\mathsf T}J+\sum_j r_j\nabla^2 r_j
丢弃的是残差加权二阶项；在小残差或近线性情形该项可忽略。
LM 阻尼：平均对角元乘单位阵
\alpha_t=\max\!\big(\tfrac15\operatorname{tr}H_t,\ 10^{-30}\big),\qquad M_t=\alpha_t I_5
(H_t+\mu_t M_t)\,\Delta_t=-g_t,\qquad \boldsymbol\theta^{\rm cand}_t=\boldsymbol\theta_t+\Delta_t
不是 diag(H) 阻尼，各分量受到相同的绝对阻尼；α 的 10⁻³⁰ 下限只防全零 H。
μ 阶梯（初值 μ = 10⁻⁸，只对非驻点行更新）
\mu_t^{\rm next}=\begin{cases}\max(0.1\,\mu_t,\ 10^{-12}),&\mathrm{accept}\\ 10\,\mu_t,&\mathrm{reject}\end{cases}
不完整 ⑤：原图记法易读成 diag(H)
原图 d_t = max(mean(diag H_t), 10⁻³⁰) → 等价且无歧义：α = max(⅕ tr H, 10⁻³⁰)，M = α I₅。
候选接受条件（原图只有「目标下降」一条）
\neg\mathrm{stat}_t\ \wedge\ \mathrm{finite}(F^{\rm cand}_t)\ \wedge\ F^{\rm cand}_t<F_t\ \wedge\ \mathcal E_t(\boldsymbol\theta^{\rm cand}_t)\supseteq\mathcal E_t(\boldsymbol\theta^{\rm init}_t)
最后一条是防作弊的关键
把有效集合锚定在初始集合上，防止 LM 通过让难拟合的 hit 失效来降低目标。
拒绝时参数不变、阻尼增大。
不是完整信赖域
采用自适应阻尼策略，没有用实际／预测下降比构造 gain ratio 接受规则。

## Slide 10
停止判据、decrement 的读法与终态门限
10 · 推导 3.4
每轮在求步之前先算 decrement 二次型
\nu_t=g_t^{\mathsf T}\big(H_t+\epsilon_\mu M_t\big)^{-1}g_t,\qquad \epsilon_\mu=10^{-12}
\nu^{\rm rel}_t=\frac{\nu_t}{\max(F_t,\ 10^{-12})}
逐径迹驻点判据
\mathrm{stat}_t=\mathrm{finite}(\nu_t)\ \wedge\ \big[\ \nu_t\le10^{-12}\ \ \vee\ \ \nu^{\rm rel}_t\le10^{-6}\ \big]
全块所有行都满足才退出外层循环；最大迭代 60 轮。
主线终态门限
\mathrm{n\_non\_finite}=0,\qquad \frac{|\{t:\neg\mathrm{stat}_t\}|}{T}\le10^{-3}
非有限 decrement 立即失败。注意主线容许最多 0.1% 的非驻点行，不是要求全部径迹达标。驻点阈值 10⁻⁶ 低于 float32 分辨率，该评估须在 float64 下进行。
正确的每轮顺序
求 s* → 组装 r、J → 算 H、g → 算 ν 并判驻点 → 若未全部驻点则求步、评候选、接受或拒绝、更新 μ
原图顺序错误
原图把收敛判断画在最近点与残差计算之前。判驻点必须在求步之前、在 H 与 g 之后。
不完整 ⑥：ν 的三种误读
① 与教科书 Newton decrement 差一次开方（教科书为 √(gᵀH⁻¹g)）。
② 不等于二次模型的预测下降量。
③ 不是信赖域的 gain ratio。
取 Δ = −H⁻¹g 时的预测下降为
m(0)-m(\Delta)=\tfrac12\,g^{\mathsf T}H^{-1}g=\tfrac12\,\nu
即 ν 恰是其两倍
本文一律称「decrement 二次型」，避免上述误读。
实现对应
damped_gauss_newton、require_stationary_helix_point_fit

## Slide 11
修订结论的数值核验
11 · 验证
以 scripts/helix_model.py 的 helix_point 为基准，N = 2000 组随机参数（|ρ| ≤ 10⁻³ mm⁻¹，
|s| ≤ 800 mm，float64）；一、二阶导以 torch.autograd 为基准。
表达式 | 最大偏差 | 判定
原图闭式 y₀ − (cosψ(s) − cosψ₀)/ρ | 1.4 × 10⁻¹⁰ mm | 正确（浮点级）
原图展开式 y₀ − 2sin(ψ₀+ρs/2)sin(ρs/2)/ρ | 1581 mm | 错误
修订式 y₀ + s·sin(ψ₀+ρs/2)·sinc(ρs/2) | 2.8 × 10⁻¹⁴ mm | 正确
‖t‖ − √(1+τ²) | 4.4 × 10⁻¹⁶ | 正确
f′ = d·t 与 autograd 对拍 | 7.1 × 10⁻¹⁵ | 正确
f″ = t·t + d·h″ 与 autograd 对拍 | 3.6 × 10⁻¹⁵ | 正确
ρ → 0 的直线极限 | 0.0 | 正确
为什么要单列这一行
原图的闭式与展开式在同一行并列，闭式正确、展开式错误。只核验其中一个，会得出相反的结论。
核验的边界
这是公式等价性的数值核验，不是算法实验。
本次交付不含性能曲线或泛化结论，核验脚本不入库。
三条实质错误汇总
① y(s) 和差化积后符号为负
② 曲率式多除一个质量 m
③ J 的 3H×5 与 6 个螺旋参数矛盾
其余 19 条为符号冲突与条件缺失。

## Slide 12
与代码的对应关系，及三个易踩的坑
12 · 实现对应
本文符号 | 代码变量 | 所在函数／模块
η | track / reference | helix_model.py
θ | theta | helix_model.py
h, t | helix_point, helix_tangent | helix_model.py
s*, w | path, effective (= mask & valid) | _single_point_fit_residual
H, g | hessian, gradient | damped_gauss_newton
α | scale | damped_gauss_newton
μ | level（per-track [T,1,1]） | damped_gauss_newton
M | scale[:,None,None] * identity | damped_gauss_newton
ν, ν^rel | decrement, relative_decrement | damped_gauss_newton
κ | CURVATURE_SCALE = 1e-4 | helix_model.py
S_max, ε_c | S_MAX, CLOSEST_POINT_CURVATURE_EPS | helix_model.py
ε_μ | GAUSS_NEWTON_MIN_DAMPING = 1e-12 | helix_model.py
三个易踩的坑
① 同名常量不同值
GAUSS_NEWTON_TOLERANCE 在 helix_model.py 是 1e-6（seed 的相对 decrement 阈值），在 validate_helix_model.py 是 1e-10（refit 的 change 阈值）。引用时必须带模块名。
② converged 语义不同
seed 的来自全行 decrement 驻点判据；refit 的来自 change < 1e-10。refit 的 change 为零也可能是候选全被拒绝——表示迭代停止，不表示通过驻点验收。
③ 残差符号相反
seed 残差是预测减测量 h − p（三维全局，长度 3N_h）；refit 残差是测量减预测且按方差白化（二维局部，长度 2N_h）。F 不受影响，但 g = Jᵀr 的解读会反。
公式以 LaTeX 生成 OMML 原生公式对象嵌入；每个公式同时保留 LaTeX 源码作为回退文本。